# DVD (Digital Versatile Disc) ( kann mehrere Sprachen speichern)

- Lesen: 16x

- CD-R und DVD (30x + 16x) benutzen das gleiche Laufwerk

DVD-Typen

| DVD-Typ | Seiten | Schichten | Kapazität |
| --- | --- | --- | --- |
| DVD-5 | 1 | 1 | 7 GByte |
| DVD-9 | 1 | 2 | 8,5 GByte |
| DVD-10 | 2 | 1 | 9,4 GByte |
| DVD-18 | 2 | 2 | 17 GByte |

DVD-R (brennbare DVD)

- Lesen: 4x

- schreiben: 2x

DVD-RW

- Lesen:4x

- schreiben:2x

- wieder schreiben: 1x

Anschlüsse: IDE; SCSI

### Unterschiede zwischen CD und DVD

|  | CD | DVD |
| --- | --- | --- |
| Durchmesser | 120 mm | 120 mm |
| Dicke | 1,2 mm | 1,2 mm |
| Ausleseseiten | 1 | 1 oder 2 |
| Schichten pro Seite | 1 | 1 oder 2 |
| Lochdurchmesser | 15 mm | 15 mm |
| kleinste Pit-Länge | 0,834 µm | 0,4 µm |
| Spurbreite | 3,058 µm | 0,74 µm |
| aserwellenlänge | 780 nm | 635/650 nm |

Motherboard

Auf dem Motherboard sind folgende Systemkomponenten zu finden:

- Steckplatz für den Prozessor

- Bus-System

- Steckplätze für Speichermodule

- Steckplätze für die Bussysteme (z.B. ISA, PCI, AGP)

- Cache

- Bios-Rom

- Echtzeituhr

- Eingabe- und Ausgabeschnittstellen (Seriell, parallel, USB, Firewire, PS/2)

- EIDE- oder SCSI-Controller

- DMA-Controller

- Interrupt-Controller

- Floppy-Controller

- Tastatur-Prozessor

- Stromversorgung für den Prozessor

- Grafikkarte

- Soundkarte

- Modem

Onboard Nachteile:

Man muss das komplette Motherboard umtauschen, wenn nur ein Teil kaputt geht.

Sockel 7-Motherboard:

Raiserkart

Gehäuse (ATX/AT)

Der Unterschied zwischen AT (veraltet) und ATX (Standard)

| AT | Muss man den Strom noch ausschalten nach dem Herunterfahren Außer Tastatur Anschluss, keine anderen Anschlüsse Onboard Schlechte Belüftung der CPU durch das Netzteil AT wird nicht mehr verwendet |
| --- | --- |
| Baby-AT | gleiche Nachteile wie AT nur mehr Schnittstellen Kleinere Bauform |
| ATX (Standard) | Die Hauptplatine ist 90 Grade gedreht. ein vertauschungssicherer Stecker mit 20 Polen Der Rechner wird nach dem Herunterfahren softwaremäßig ausgeschaltet Platz für den I/O- Bereich ist vorgesehen worden, Die Hersteller können Schnittstellen-Stecker und –Buchsen unterbringen Verlagerung der RAM-Steckplätze zwischen der CPU und den PCI-Slots Einen definierten Platz haben Floppy- und Festplattenanschlüsse bekommen. Die Verbindungskabel können so kurz gehalten werden Vorteile von ATX gute Erweiterbarkeit kürzere Kabelwege Kühlung der Hauptplatine durch den Netzteillüfter Nachteile: Neues Gehäuse und Netzteil erforderlich |

Jetzige Prozessor Sockel

AMD ► Socket A

Intel  ► Celeron : Socket 370 / PGA 370 (gleich)

Pentium 3: FC-PGA

Pentium 4: 423-860

Prozessor

| AMD Duron 800MHz -1GHz Athlon 900MHz – 1,4 GHz Thunderbird Frontside Bus 100 – 133 MHz | INTEL Pentium III 933MHz – 1,133 GHz Pentium IIII 1,4MHz – 1,8 GHz Celeron 800MHz – 1,1 GHz |
| --- | --- |

|  | CPU - Central-Processing-Unit Wenn es zu viel Befehle gibt, werden alle Befehle in Akku gespeichert und warten bis CU und ALU frei sind. |
| --- | --- |

### Arithmetic Logic Unit

### Die ALU ist der eigentliche Rechner. In ihr werden alle arithmetische und logische Funktionen und Berechnungen ausgeführt.
Zur ALU gehören auch der Akku(Speicher) und die Flags(Ereignisspeicher).

### Control Unit

### In der Control Unit befindet sich das Befehlsregister, das alle Befehle enthält, die der Mikroprozessor ausführen kann. Hier werden auch die Befehle dekodiert. Dann gibt es noch eine zeitliche und logische Steuerung, die auf die ALU bei Rechenoperationen zugreift. Von hier wird auch der Steuerbus, Interrupts und Serielle Ein- und Ausgabe gesteuert.

Kühler

- Der Prozessor muss gekühlt werden, sonst brennt er durch!

- Die Kühlgeschwindigkeit des Kühlers muss größer sein als die Wärmeabgabe des Prozessors 
 z.B. 1GHz Kühler / 1,5 GHz Kühler >= 1 GHz Prozessor

- Kühler muss auf Sockel passen!!

Es gibt zwei Arten zum kühlen:

- Luftkühlung                          Komponenten:

- Wasserkühlung

| a) (Wasser) Tank |  |
| --- | --- |

b) Laufende Wasserkühlung (noch nicht realisiert)

Passive Kühler

VGA Kühler passiv

# Auf einem Motherboard kommt meist ein oder mehrere Bus-Systeme zum Einsatz, die eine Verbindung zwischen den Erweiterungskarten, dem Arbeitsspeicher und dem Prozessor darstellt.
Was auf dem Bus-System passiert, steuert in der Regel der Prozessor.

#### Folgende Bus-Systeme gibt es:

- ISA (Industry Standard Architecture) 
(Schwarz)
Allerdings findet man heute keinen Computer mehr, der nur mit einem ISA-Bus ausgestattet ist. Er ist nur noch als Ergänzung zum PCI-Bus vorhanden. Für einfache Erweiterungskarten, wie Soundkarten, Gameportkarten und Multi-I/O-Karten reicht der ISA-Bus immer noch aus.

  - 24 Bit Adressbus

  - 16 Bit Datenbus

  - 24 Bit DMA Adressen  (Direct Memory Address)

  - Bustakt (Taktung): 8 MHz

  - max. Datenübertragungsrate: 5 MB pro/s  von I/O-Karten 5 MB / s
(z.B.: Soundkarte, Modem, Schnittstellen Karte...)

- EISA (Extended Industry Standard Architecture)

Der EISA-Bus wurde so konstruiert, dass auch die älteren ISA-Erweiterungskarten genutzt werden konnten. Der EISA-Bus hat einen 32-Bit Daten- und Adressbus. Seine Übertragungsgeschwindigkeit erreichte bis zu 33 MByte pro Sekunde bei 8,33 MHz

  - 32 Bit Adressbus

  - 32 Bit Datenbus

  - 32 Bit DMA Adressbus

  - Datenübertragung: 33 MB/s

  - Bustakt (Taktung): 8,33 MHz

- MCA (Micro Channel Architecture)
IBM stellte mit der neuen PC-Generation PS/2 auch den MCA-Bus vor. Mit 32-Bit überträgt er bis zu 20 MByte mit 10 MHz. Jedoch passten die bisherigen ISA-Karten nicht mehr in die MCA-Steckplätze.
Der MCA-Bus fand deshalb keine große Verbreitung. Denn nur wenige Hersteller waren bereit, die von IBM geforderten Lizenzgebühren für den MCA-Bus zu bezahlen.
(von IBM))

  - 32 Bit Adressbus

  - 32 Bit Datenbus

  - 24 Bit DMA Adressen

Datenübertragung: 20 MB/s

Bustakt (Taktung): 10 MHz

- Nu-Bus (von Motorola)

| Vesa-Local-Bus (VL-Bus) | nur bei 486 Prozessor nur für Grafikkarte verwendet Vorgänger von AGP Datenübertragung: 80 MB/s 32 Bit Adressbus 32 Bit Datenbus |
| --- | --- |

- PCI (Peripheral Component Interconnect)
(Weiß)

  - 32 Bit Adressbus

  - 32 Bit Datenbus

  - Heutiger Standard Bus

  - wurde von IBM geschaffen

  - allgemeiner Bus für Soundkarte, Grafikkarte, Controller

PCI-Bus     	Bustakt (Taktung / Taktfrequenz):33-66 MHz

| bei 33 MHz | PCI-Bus 1,0 | PCI-Bus 2,0 |
| --- | --- | --- |
| Burst-Read | 106 | 211 |
| Burst-Write | 117 | 234 |
| bei 66 MHz | PCI-Bus 2,1 | PCI-Bus 64Bit |
| Burst-Read | 211 | 423 |
| Burst-Write | 234 | 468 |

### Technische Daten im Überblick

| Bus-Architektur | ISA | EISA | MCA | NuBus | VL-Bus | PCI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adressbus | 24 Bit | 32 Bit | 32 Bit | 32 Bit | 32 Bit | 32 Bit |
| Datenbus | 16 Bit | 32 Bit | 32 Bit | 32 Bit | 32 Bit | 32 Bit |
| DMA Adressen | 24 Bit | 32 Bit | 24 Bit | - | - | - |
| DMA Daten | 16 Bit | 32 Bit | 16 Bit | - | - | - |
| DMA Transfer | 2 MB/s | 16/33 MB/s | 5 MB/s | - | - | - |
| CPU Transfer | 8 MB/s | 10/21 MB/s | 10/20 MB/s | 37 MB/s | max. 80 MB/s | max. 132 MB/s |
| max. Slots | 8(AT) | 15 | 8 | 16 | 3 | 4 |
| Karten | Hersteller | Hersteller | IBM | Hersteller | Hersteller | Hersteller |
| Kartenkonfiguration | manuell | automatisch | automatisch | automatisch | manuell | automatisch |
| ISA kompatibel | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Prozessoren | Intel 8086 Intel 8088 Intel 80286 Intel 80386 | Intel 80386 Intel 80486 | Intel 80286 Intel 80386 Intel 80486 | Motorola 68000 Motorola 68020 Motorola 68030 Motorola 68040 | Intel 80486 | Intel Pentium, MMX, II, III |

# Accelerated Graphics Port(AGP)

  - Brauer Slot (Steckplatz)

  - Spezial für Grafikkarte mit 3D-Beschleunigen

  - entwickelt worden weil PCI zu langsam geworden ist.

Vorteile: extrem schneller Datenaustausch zwischen Hauptspieler und AGP

3D-Grafik benötigt jedoch hohe Datenströme um sich anspruchsvoll und bewegt darstellen zu lassen. Auf Dauer wird sich der PCI-Bus als Engpass herausstellen.
Der Accelerated Graphics Port ist weder ein Ersatz für den PCI-Bus noch eine Erweiterung. Er ist nur ein zusätzlicher, unabhängiger Steckplatz, für eine einzelne Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen Grafikkarte und Chipsatz.
Der AGP ist ein spezielles Interface für die Kopplung (Verbindung) des Hauptspeichers und des 3D-Grafikbeschleunigers. Merkmal des AGP ist ein schneller Datenaustausch zwischen AGP-Board und Hauptspeicher.
Der AGP hat eine Busbreite von 32 Bit und einen Bustakt von 66 MHz und somit eine Bandbreite von 266 MByte/s. Im 2x-Modus(Nutzung beider Flanken des Taktsignals) werden 533 MByte/s ereicht.

### Übersicht der AGP-Spezifikationen und deren mögliche Leistungsfähigkeit

| AGP | Bustakt | Signalspannung | max. Transferrate | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | 66 MHz | 3,3 V | 266 MByte/s | Übertragung nur bei steigenden Signalflanken |
| X2 | 66 MHz | 3,3 V | 533 MByte/s | Übertragung bei steigenden und fallenden Signalflanken |
| X4 | 66 MHz | 2,5 V | 1 Gbyte/s | Übertragung bei steigenden und fallenden Signalflanken(133 MHz) |
| X8 | 66 MHz | 0,8 V | 2,1 GByte/s | Übertragung von 8 Datenwörter zu je 32 Bit während eines Taktes |

Für den Anschluss eines externen Gerätes ist eine definierte Schnittstelle erforderlich.
Eine Schnittstelle definiert die Festlegung für die physikalischen Eigenschaften der Schnittstellenleitungen.

#### Die Spezifikation einer Schnittstelle muss folgendes enthalten:

- Schnittstellenleitungen

- Stecker/Buchse

- Belegung

### Normierung

Sinn und Zweck einer Normierung ist, dass man die Endgeräte verschiedener Hersteller miteinander verbinden kann.

# Parallele Schnittstelle

Eine der ersten Parallelschnittstellen für Drucker wurde von dem Druckerhersteller Centronics eingeführt.

Diese Schnittstelle erlaubte es 8 Bit gleichzeitig zu übertragen (nebeneinander geschickt) wobei für jedes Bit eine eigene Leitung bereitgestellt wurde. Dadurch wurde ein hoher Datentransfer ermöglicht.

# Seriell

Die Serielle Schnittstelle überträgt die Datenbits nacheinander
kann nur 1 Takt ein Bit übertragen

# PCMCIA

PCMCIA-Steckkarten sind im Scheckkartenformat und wurden für Laptops und Notebooks entwickelt.
Da in diesen Computern wenig bis kein Platz im Gehäuse ist, wurde von der Personal Computer Memory Card International Association diese Standard-Schnittstelle definiert.
Ein Beispiel für eine PCMCIA-Steckkarte ist auf dem Bild links zu sehen.

PCMCIA-Steckkarten werden für folgende Produkte genutzt:

- Massenspeicher-Erweiterungen

- Modem/Fax

- Netzwerkkarten

- ISDN-Karten

- SCSI-Schnittstelle

Aufgrund ihrer sehr kleinen Bauform und Integrationsdichte sind diese Steckkarten sehr teuer.

| PCMCIA-Typ | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- |
| Bauhöhe | 3,3 mm | 5 mm | 10,5 mm |
| Anschluss | 68polig | 68polig | 68polig |
| Anwendung | SRAM EEProm Speicherkarten | Schnittstellen Netzwerkadapter Fax-Karten | Massenspeicher |

# USB (Universal Serial Bus)

- wurde vom Microsoft entwickelt

Vorteile

- Plugging => Hinzufügen und entfernen von Geräten im laufenden Betrieb

- Theoretisch können 127 Geräte angeschlossen werden

- Stromvorsorgung über USB

- Plug und Play => Computer erkennt die Hardware und versucht diese im Laufenden Betrieb zu Installieren

- Stecker Normung für alle Geräte (Alle Strecker sind gleich)

USB-Hostadapter kann bis zu 127 Geräte angeschlossen werden.
An den Ausgängen des Hostadapters können einzelne Geräte oder angeschlossen werden.

| Low-Speed-Kanal | 1,5 MB/s | Maus; Tastatur |
| --- | --- | --- |
| Medium-Speed Kanal | 12 MB/s | ISDN; Audio; TDSL |
| High-Speed-Kanal | 500 MB/s |  |

Übertragungsgeschwindigkeit
die Übertragung wurde über den USB in Kanäle unterteilt.

Mögliche USB-GeräteTastatur

- Maus

- Joystick

- ISDN-Adapter

- Kamera

- Modem

- Scanner

- Drucker

- Dongle
[Dongle sind zur Sicherung von Software (Anschlüsse: II; USB)]

- Lautsprecher(ohne Soundkarte nutzbar)

- USB-Parallelportadapter

- USB-Serielportadapter

IDE -Schnittstelle (AT-Bus)

# (Integrated Device Electronics)

# Schnittstelle: Festplatten, CD-ROM, und andere Massenspeicher

- Die Speicherkapazität von IDE Festplatten ist auf max. 508 MB begrenzt 
(Heute 20 GB = 20000MB)Datenvertragung = Datentransfer
mit Cache  3,3 MB/s
ohne Cache 2 MB /s

EIDE–Schnittstelle (ATA) ( AT-Bus-Attachment)

# (Enhanced Intelligent Drive Electronics)
(die Weiterentwicklung des IDE-Standards)

- Festplatten mit bis zu 8,4 GByte durch die Adressierung mit LBA (Logical Block Addressing)

- bis zu 4 Festplatten (Laufwerke)

- Anschluss von CD-ROM, CD-Brenner, DVD-ROM, Streamer und andere Wechselspeicherträger (ATAPI)

- theoretische Datenvertragungsrate von 16,66 MByte pro Sekunde

- EIDE-Schnittstelle steuert die CD-Roms

| Modus | Übertragungsrate |
| --- | --- |
| IDE (ATA) PIO 0 | 3,33 MByte / sek. |
| IDE (ATA) PIO 1 | 5,22 MByte / sek. |
| IDE (ATA) PIO 2 | 8,33 MByte / sek. |
| E-IDE (Fast ATA-2) PIO 3 | 11,11 MByte / sek. |
| E-IDE (Fast ATA-2) PIO 4 | 16,66 MByte / sek. |

# ATAPI-Schnittstelle (AT-Attachment Packet Interface)

Eine Schnittstelle (Befehlssatz) zum Anschluss eines CD-ROM-Laufwerks oder anderen Wechsel-Laufwerks (z.B. Zip-Laufwerk)

# SCSI-Schnittstelle (Small Computer System Interface)

- SCSI wird meist in Servern verwendet

### Übersicht der SCSI-Arten

| SCSI-Typ | Datenrate | Datenleitungen | max. Buslänge | Kabel | Geräte * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fast-SCSI | 10 MByte/s | 8 | 3 m | 50polig | 8 |
| Wide-SCSI | 20 MByte/s | 16 | 3 m | 68polig | 16 |

# Burst-Modus:

In diesem Modus kann ein zusammenhängender Speicherblock übertragen werden.

Ab einer Startadresse kann ein beliebiger großer Speicherblock ohne weitere Adressierung übertragen werden

Erstmals bei PCI

Dual

| I Leitung : 1 0 | II Leitung: 0 0 0 1 1 0 1 1 | III Leitung: 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 |
| --- | --- | --- |

# Master Betrieb

gibt es nur im PCI-Bus

Bei Master Beitrieb müssen die Daten nicht durch die CPU, sondern werden gleich zur der Adresse geschickt, wo sie benötigt werden.

# Fire Wire-Schnitstelle

Kommt von MAC (Macientosh)

|  | Fire Wire | USB 2.0 |
| --- | --- | --- |
| Datenübertragung | 100; 200; 400 MB/s | 1; 2; 12; 480 MB/s |
| Architektur | Peer to Peer | Host zentriert |
| max. Anzahl Geräte | 63 | 127 |
| max. Kabellänge zwischen 2 Geräten | 4,5m | 5m |
| Stromversorgung | 8-40V ungeregelt 1,5A | 5V geregelt 500mA |

DMA (Direct Memory Access)

DMA ist der direkte Zugriff auf den Speicher ohne CPU Beteiligung

Die Datenübertragung zwischen dem Speicher und den Peripheriegeräten wird durch einen speziellen DMA-Baustein, die DMA-Controller, übernehmen.

RAM (Random Access Memory = Speicher mit wahlfreiem Zugriff)

Der RAM-Speicher kann frei mit Daten beschrieben und ausgelesen werden. Er verliert seine Daten, wenn er nicht mehr mit Strom versorgt wird. Beim Ausschalten eines Computers gehen die Daten im RAM verloren.

- Cache

- Arbeitspeicher(Hauptspeicher)

- Grafikspeicher

Zur Zeit verwendeter Arbeitsspeicher

  - EDO-RAM (das langsamste RAM)

  - SDRAM	100MHz

133MHz

  - DDRAM	100MHz; 200MHz

266MHz

  - Rambus	400MHz

800MHz

- 128MB – 256 MB (Optimal für Arbeits-PC)

- 512MB (Servern)

SRAM

- SRAM ist nur in Cache-Speichern verwendet.

DRAM

- Das DRAM ist der einfachste, langsamste und billigste Speicherbaustein

VCM-SRAM(Virtual Channel Memory SDRAM)

Wird in Grafikkarten benutzt:

EDO

SD

DDR

RDRAM (Rambus-DRAM)

zur Zeit schellste RAM (verwendet Intel)

Taktung: 400-800 MHz

F.S.B. = Frontside Bus (Taktfrequenz)

DIMM = ist die Anschlüsse für SD-RAM und DDR-RAM

RIMM = Rambus

ROM (Read only Memory)

- nur Lesespeicher

PROM

- nur einmal schreiben

EPROM

- mehrmals schreiben

- man kann durch UV-Licht die Daten löschen

EEPROM

- mehrmals schreiben

- durch Spannungsimpulse kann die Dateien gelöscht werden und neu beschrieben werden.

Flash-EPROM

- mehrmals schreiben

- durch Spannungsimpulse können die Daten gelöscht werden und geschrieben werden.

- Daten in Blöcken

- nach 10 Jahren ohne Strom Daten gelöscht

Cache

Der Cache ist ein spezieller Puffer-Speicher, der zwischen dem Arbeitsspeicher und dem Prozessor liegt.

- First-Level-Cache:
Das ist der schnellste Speicher, der im Prozessor eingebaut ist. Dort werden Befehle und Daten zwischengespeichert.
Die Bedeutung des L1 Caches wächst mit der höheren Geschwindigkeit der CPU. Denn dieser Cache vermeidet entsprechende Verzögerungen in der Datenübermittlung und hilft eine CPU optimal auszulasten.

- Second-Level-Cache:
Das ist der eigentliche Cache, der außerhalb des Prozessors liegt. In ihm werden die Daten des Arbeitsspeichers(RAM) zwischengespeichert.
Über die Größe dieses Caches versorgen die Prozessorhersteller die unterschiedlichen Marktsegmente mit speziell modifizierten Prozessoren

RAID (Rendundant Arrays of Inexpensive Disks)

| RAID 0 | Fasst zwei Festplatten zusammen zur einer. Raid Controller (Schnittstelle zu Motherboard und Festplatten) hohe Geschwindigkeit |  |
| --- | --- | --- |
| RAID 1 | Datensicherheit (= Spiegelung, bei Spiegelung braucht man mindestens 2 Festplatten) Schreibgeschwindigkeit ist etwas langsamer (weil Controller die Daten kopieren muss) Lesgeschwindigkeit höher hohe Datensicherheit |  |
| RAID 2 | nicht verwendet |  |
| RAID 3 | nicht verwendet |
| RAID4 | (braucht man mindestens 3 Festplatten; man kann im laufenden Betrieb eine vom Zwei H.D. wechseln, der Prüfer wird die Daten wieder herstellen) Schneller Zugriff HD0 HD1 HD2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 A B P hohe Sicherheit |  |
| RAID 5 | bessere Auslastung aller Festplatten HD0 HD1 HD2 HD3 HD4… A B C D P P A B C D D P A B C • • • • • • • • • • • • • • • | … |
| RAID 6 | höchste Sicherheit schneller Zugriff HD0 HD1 HD2 HD3 A B P P P A B P P P A B B P P A |  |

Raid Controller 0,1 oder 10. aber nur 0 und 1 werden genutzt, Raid 10 gibt es nicht!

Bus-System

Das Bus-System eines Mikroprozessorsystems teilt sich in Datenbus, Adressbus und Steuerbus.

Datenbus = D0-D3
Adressbus = A0-A2
Steuerbus = READ/WRITE

### Datenbus

Auf dem Datenbus werden die Datensignale zwischen der CPU und den einzelnen Funktionsbaugruppen übertragen.
Alle Baugruppen, die Daten an den Datenbus abgeben können(Prozessor, Speicher, I/O) sind über Tristate-Gatter mit dem Datenbus verbunden. Die Datenfreigabe erfolgt durch den Prozessor jeweils nur für eine Baugruppe. Hierdurch werden Signalkurzschlüsse zwischen den verschiedenen Baugruppen verhindert.

### Adressbus

Auf dem Adressbus wird die Adresse der jeweils angesprochenen Funktionsbaugruppe signalisiert.

### Steuerbus

Über den Steuerbus wird die jeweilige adressierte Funktionsbaugruppe angewiesen eine Funktion auszuführen.

Interrupt signal wird vom Steuerbus zum CPU gesendet

I.R.Q. = Interrupt

| IRQ 0 Timer IRQ 1 Tastatur IRQ 2 Com3 ; Com4 IRQ 3 Com2 IRQ 4 Com1 IRQ 5 frei IRQ 6 Floppy IRQ 7 LPT1 IRQ 8 Uhr IRQ 9 fei IRQ 10 frei IRQ 11 frei IRQ 12 PS/2 IRQ 13 Coprozessor IRQ 14 IDE IRQ 15 IDE | Beispiel der Interruptorganisation: IRQ Funktion Veränderbar? 0 Systemzeitgeber nein 1 Tastatur nein 2 Programmierbarer Interrupt-Controller nein 3 COM 2 (seriell 2) ja 4 COM 1 (seriell 1) ja 5 LPT 2/Soundkarte ja 6 Standard-Disketten-Controller nein 7 LPT 1 (parallel 1) ja 8 CMOS-/Echtzeitsystemuhr nein 9 intern nein 10 USB-Host-Controller ja 11 Grafikkarte/Netzwerkkarte ja 12 PS/2 nein 13 Numerischer Coprozessor nein 14 Primary IDE Controller nein 15 Secondary IDE Controller nein |
| --- | --- |

POST (Power-on-self-Test)

      - anschalten

      - Reset aller Bausteine (jedes elektronisches Gerät im PC)

      - CU verweist auf BIOS

      - Selbsttest der CPU und des Selbsttest Programms

      - Test des System Bus

      - Grafikkarten Test (erstes Bild)

      - Überprüfung des Arbeitsspeichers

      - Tastatur Check

      - verschiedene Laufwerke werden angesprochen

      - Plug und Play Komponenten suchen und installieren

      - Betriebssystem wird geladen

Boot Vorgang

- Der letzte Befehl im BIOS = Boot Programm

- Boot Programm sucht auf einem Datenträger den Boot-Record

- Der Boot-Record steht immer an der selben Stelle und ist 512 Byte groß

- Verweist auf 2 versteckte Dateien (I/O system und MS-DOS system)

- Diese 2 Dateien übernehmen die Funktion des BIOS

- Config.sys (Konfiguration der Gerätetreiber)

- Command.com  (Befehlszeilen-Interpreter)

- autoexec.bat (Gerätereiber)

# Text boxes

Kleinste Pit-Länge

Intel

Chip

Kuperspacer

Wärmeleitpaste

Kuperspacer

Prozessor

Lüfter

Adapter

Kühlkörper

Wärmeleitpaste

Prozessor

Sockel

Halterung

Schauben

Pumpe

Wasser

Sockel

Prozessor

Wärmeleit-paste

Thermoelement

Halterung

Kälte

Wärme

Motherboard

PCI

Raiserkart

Slots

Raiserkart

Sockel

Wärmeleitpaste

Kuhlkörper

Prozessor

Schwarz

Weiß

Braun

steigende Flanke

fallende Flanke

eine Schwingung

0   1    0   1

Datenleistung

1Takt 8 Bit auf ein mal

Datenleitung

0  1  0  1

1   2    3  4

4 Takte

USB-Hub

(3-5 Anschlüsse)

USB-Hubs

IDE 0     IDE1

Diskettelaufwerke Kontroller

Master

Slave

H.D.

CD-ROM

Jumper

Master         Slave

Lautsprecher

CPU  00

Soundkarte  01

Netzwerkkarte  10

Wie Daten im Computer verschickt werden

Musikdaten

Adressebus

Datenbus

USB 2,0 überträgt 480 MB/s

(noch kein Standard)

Kontroller ID  0

Motherboard

Abschluss-Widerstand

ID 5

Jumper

Daten

Adressierung

Daten

Adressierung

Wartezeit

CPU   00

Soundkarte  01

Netzwerk  10

Fire Wire

Hub  (Eingang / Ausgang)

Geräte

Hub

10 +10

(1) 10; (3) 10

(2) +

Rechnen

Befehle

Speicher

Zugriffsgeschwindigkeit 6ns

max. 4,5m

RAM

CPU

Floppy

H.D.

DMA

L1 Cache

L2 Cache

HD0

HD1

HD2

HD3

Raid controller

HD1

HD2

HD3

HD0

Raid controller

HD2

1MB

HD 1

1MB

HD 0

1MB

Raid Controller

2MB

Prüfbit

2bit Datei braucht man nur ein Prüfer

Festplatte 0

Festplatte 1

Raid Controller

2MB

2MB

2MB

Festplatte 0

Festplatte 1

Raid Controller

1MB

1MB

2MB