Client-Server

File-Server = Rechner mit mehreren Festplatten. Dieser Speicher wird den Clients zur Verfügung gestellt

Print-Server = Stellt zentral die Drucker zur Verfügung.

Application-Server = Stellt zentral die Anwendungen zur Verfügung.

DC (Domain Controller) Server = Steuert die Zugriffsrechte der Benutzer

Internet / Intranet-Server (Webserver) = Kommunikationsschnittstelle zwischen einzelnen Benutzern (Firmenweit / Weltweit)

Installations Server

LAN (Local Area Network)

= Netzwerk aufbauen innerhalb eines Gebäudes

MAN (Metropolitan Area Network)

= Netzwerk das sich im Radius 100 km bewegt.

WAN (Wide Area Network)

= Weitverkehrsnetz z.B. zwischen 2 Lan’s einer Firma.

GAN (Global Area Network)

= Weltweites Netzwerk (Internet)

Gründe und Ziele eines Netzes

- Kommunikation (Datenaustausch)

- Steigerung der Effektivität

- Datensicherheit

Mit dem großen Rechner ist es billiger, mit kleinen Rechner werden die Kosten höher

Physikalische Topologien

- Bus

| Vorteile: niedrige Kosten, da geringste Kabelmenge Kompletter Ausfall eines PC führt zu keiner Störung im Netz |  |
| --- | --- |
| Nachteile: Fehler im Busnetz: Totalausfall des Netzes Schwierige Fehlersuche Hoher Datenverkehr |  |

- Stern

| Vorteile: Ausfall einer Station oder Kabel hat keinen Einfluss auf das Netz Problemlos erweiterbar Hub = Signalverstärkung Kein Kabelteilen |  |
| --- | --- |
| Nachteile: große Kabelmenge (d.h. teuer) Ausfall des Verteilers Netz defekt | Wenn es einen Fehler gibt, wird auf dem Hub gezeigt |

- Ring

| Nachteile: Ausfall einer Station, eines Kabels führt zum Komplettausfall. |  |
| --- | --- |

- Mischformen
Blackbone = die Physikalische Verbindung mehrerer Teilnetz

a) Stern-Bus

2) Stern-Stern

- Weitere Topologien

a) Baum							b)Maschennetz

Leitungen

1) Kabel verlegen

- Biegeradius (Knicken) (Man kann es nicht um 90 Grad biegen)  = Flexibilität der Leitung

- Maximale Länge

- Zug- und Abriebfestigkeit (besser nicht auf dem Boden oder unter einer Tür)

- Temperaturbeständigkeit (Giftgas bei Brand)

- Elektromagnetische Störungen

2) Leitergebundene Übertragung

- elektrische Impulse = Metalleiter

- Lichtimpulse = Glasfaser

3) Leiterungebundene Übertragung

- Funk

- Licht

#### Koaxial-Kabel

- BNC-Stecker werden verwendet

- Buskabel muss terminiert werden mit 50 Ω Wiederstand.

a) Thicknet (10 Base 5)

Aufbau Kabel wie I.

  - gelbe Farbe

  - Roter Ring alle 2,5m

  - Ø 1cm

  - maximale Länge 500m

b) Thinnet (10 Base 2)

Aufbau Kabel wie I

  - maximale Länge 185m

  - Ø 0,5cm

  - Schwarz und Grau

Vorteile:

biegsam + billig

Twisted Pair 	10 Base T

100 Base T

- UTP  (Ungeschirmtes Kabel)

  - max. Kabellänge 100m

  - Bei Cat. 5 150m

- STP (Geschirmtes Kabel)

  - max. Kabellänge 100m

STP-UTP-Kabel gibt es in der S-Version, das heißt ein Schirm um alle Adern, verwendete Stecker RJ 45

| Kategorie | Übertragungsrate | Einsatzgebiet |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 Mbps | Sprachübertragung ( Microphone -> PC) |
| 2 | 4 Mbps | IBM-Verkablung (nicht mehr verwendet) |
| 3 | 10 Mbps | 10 Base T; 4 Mbit Token Ring |
| 4 | 16Mbps | 16 Mbit Token Ring |
| 5 | 100Mbps | 100 Base TX; ATM (155Mbps) |

| Vierpaariges UTP-Kabel | Vierpaariges S/UTP-Kabel (Standard Kat.5) |
| --- | --- |
| STP | Zweipaariges S/STP-Kabel |

UTP: Unshielded Twisted Pair: mehradrig, Adern paarweise oder als Sternvierer verseilt

S/UTP: (s=screened) - wie UTP, jedoch Gesamtabschirmung aus einem Metallgeflecht und/oder Metallfolie. Falls Schirm nur aus Folie, dann auch FTP (Foil Shielded Twisted Pair)

STP: Shielded Twisted Pair - jedes Aderpaar bzw Sternvierer besitzt eigenen Schirmung

S/STP: Screened Shielded Twisted Pair

Schirmung wichtig für Störfestigkeit (von außen) und gegen Störaussendung.

# Text boxes

Client

10-100Mps

Ein Großrechner

(Zentrale)

Server

Rechner

Eine Busleitung

Hub (Verteiler)

Hub

Hub

Hub

Haupt-Hub

Hub

Hub

Hub

Hub

Hub

Hub

In der Theorie

Hub

Hub

Hub

Hub

Bus

Hub (Stern)

Mantel

Abschirmung

Isolation

Ader

Server

Roter Strich

Abschirmung

Schirm

2Adern

Hub

Hub

Hub

im Praxis

10 Base 2

10 Base 5

Standard-Ethernet-Kabel

TP-Kabel mit RJ 45-Stecker

Verschiedene Koaxialkabel

2,5m