#### Glasfaser (LWL= Lichtwellenleiter)

# 2 Arten

- LED

  - Wellenlänge (Wellen des Lichts) 850 / 860 nm

- Laser LED

  - Wellenlänge 1300nm (Nanometer)

( nano = 10 –9)

Bandbreite 
bandwidth 

Die Bandbreite ist der Frequenzbereich, in dem elektrische Signale mit einem Amplitudenabfall von bis zu 3 dB übertragen werden. Je größer die Bandbreite, desto mehr Informationen können theoretisch in einer Zeiteinheit übertragen werden. Bei analogen Systemen wird die Bandbreite in Hertz (Hz), bzw. kHz oder MHz angegeben. Auch bei der Übertragung digitaler Signale wird oft synonym der Begriff Bandbreite verwendet, obwohl in der Regel die Übertragungsrate gemeint ist. Es gibt allerdings einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Bandbreite und der Übertragungsrate, da bei der Datenübertragung die erreichbare Übertragungsgeschwindigkeit direkt von der Bandbreite des Netzwerkes abhängt. Die maximale Bandbreiten-Ausnutzung beträgt für binäre Signale 2 Bit pro Hertz Bandbreite.

## Bandbreite-Länge-Produkt

| bei 500 m Länge | 2 GHz |
| --- | --- |
| bei 1 Km Länge | 1 GHz |
| bei 2 Km Länge | 500 MHz |

## Lichtwellenleiter

Für hohe Datenraten und große Störsicherheit verwendet man immer häufiger Lichtwellenleiter, vor allem Glasfaserkabel. Die Ausbreitungsart des Lichtes wird Mode genannt.

Monomode

- Kern (+Glasmantel) Durchmesser: 50 μm – 150 μm (Kern Durchmesser: 5-9 μm)

- Laserdiode als Sender

- In einem Kabel befinden sich 144 Fasern  (nicht im PC Bereich verwendet, nur bei Telecom)

Multimode

- Kern Durchmesser: 50 μm – 62 μm

- LED / Laserdiode

##### Strahlreflexionen zwischen Kern- und Mantelglas

| Vorteile der Glasfaser | Nachteile der Glasfaser |
| --- | --- |
| extrem schnell geringe Verluste (kein Widerstand) gute Abhörsicherheit große Übertragungskapazität | extrem teuer Kabel anfällig (geht leicht kaputt) |

Zusammenfassung

| Kabel | Koaxial | UTP | STP | LWL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kosten | niedrig | mittel | mittel (höher als UTP) | hoch |
| Dämpfung | niedriger als TP | hoch | hoch | am niedrigsten |
| Reichweite | 500 m | 100 m | 100 m | einige km |
| Störanfällig | weniger empfindlich als TP | empfindlichsten | weniger empfindlich als UTP | keine |
| Übertragungsraten | 10 Mbps | 1 bis 100 Mbps | 1 bis 155 Mbps | ~ 2 Gbps |

Dämpfung = wie viel verliert das Signal, wenn es durch die Leiter geht

Bei Datenübertragung  benutzt man Bit als Einheit

Drahtlose Kommunikation (wirelessLAN = WLAN’s)

Vorteile:

  - Keine Kabel, keine Kabelbrücke

  - Flexible Einsetzbarkeit

  - Umgehen von Baumaßnahmen (man muss nix bauen)

  - Mobilität

Datenübertragung:	IEEE 802,11	1Mbps – 2 Mbps

zu Kaufen	11 Mbps – 20 Mbps

Netzwerkarten Arten

Netzwerkkaten (NIC) können über PCI; EISA; USB; PCMCIA an den PC angeschlossen werden. Anschlussstecker der Netzwerkkarte für die Netzwerkkabel: BNC; DB-15; RJ-45

| 4 Mbps | Token Ring |
| --- | --- |
| 10 Mbps | Ethernet |
| 16 Mbps | Token Ring |
| 100 Mbps (standard im Momentan) | Ethernet |
| 1000 Mbps |  |

MAC – Adressen ( jede Netzwerkkarte braucht ein eigene Adresse)

Hersteller						Adresse

3COM   (Markenadresse) 00 10 5A 		xx xx xx	1,2,3…9, A, B, C, D, F

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)

A	B

C	D

Broadcast: Nachricht, die an alle Stationen gleichzeitig gesendet wird

CSMA / CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)

Bei CSMA / CA wird die sendewillige Station erst eine Warnung über das Netz schicken, d.h. die andere sollen dann warten.

Token Ring

Demand Priority

Zusammenfassung

|  | CSMA / CD | Token Ring |
| --- | --- | --- |
| Einsatzkriterium | Je geringer die Netzlast, um so besser | Für zeitkritische Anwendungen (nicht mehr verwendet, Cash nutzt man jetzt) |
| Prinzip | Wer zuerst kommt, malt zuerst | Jeder zu seiner Zeit |
| Nachteile | Es muss auf Kollision reagiert werden | Es muss auf Sendberechtigung gewartet werden |
| Beschreibung | Übertagungstakt nicht vorhersehbar | Übertragungstakt vorhersehbar |
| Umsetzung | Ethernet | Token Ring |
| Norm | IEEE 802.3 | IEEE 802.5 |
| Initiatoren | DEC, Intel, XEROX (70er Jahre) | IBM (80er Jarhre) |

Duplex SC Stecker: Normstecker mit  Verdrehschutz und automatischer Verrieglung.

FDDI  Mic Stecker: Duplex Stecker mit Schnappverrieglung Datensteckdose.

FSMA : Genormter Schraubverschluss, ohne Verdrehschutz (Multimode Faser)

ST Stecker: Bajonet Verschluss (10 Base F Netze)

# Text boxes

Kunstoffmantel

SC Duplex - Glasfaserleitung

Glasmantel

Kern

Aufbau der Glasfaser mit Kern- und Mantelglas, Primär- und Sekundärbeschichtung

ST-Simplex

LaserLED

PhotoLED

PhotoLED

LaserLED

Carrier Sense – frei?

Signal -> D

Carrier Sense – frei?

Collision Detection

PC C merkt die Kollision und sende ein JAM Signal

JAM Signal

Signal -> A

Token

###### T

Token Ziel 6

Absender

Paket

T

Kopie

nachdem Station 3 die Pakets wieder bekommen,  setzt sie den Token frei!

Hub (Verteiler)

Chef

Erstes Signal zu Station 4

Zweites. Signal zu Station 4

Zuerst angekommen

später angekommenem

Sie können sich auch kommunizieren, Während der Chef Station 4 Signal sendet!

Der hat Priorität, obwohl Station 1 vor ihn Signal zu 4 gesendet hat.