Formatieren

Partitionieren

FDISK - MS-DOS

Formatieren : Format C: \

/S (Boot Record)

Beim Formatieren wird die Partition in Blocke aufgeteilt (Filesystem)

Die kleinste Datei im Word  -> 1,4 KB

Bootmanager

Um verschiedene Betriebssysteme auf einer Festplatte führen zu können, muss diese in mehrere Partitionen aufgeteilt werden. Partitionen dienen dazu, die Platte in mehrere logische Einheiten zu unterteilen. Man unterscheidet dabei primäre und erweiterte Partitionen.

1.	D: \		Windows 98 	> 5 GB ( Erste Partition muss kleiner als 5GB sein)

2.	E: \		Linux

3.

4.

5.

.

.

.Bootmanager	C: \  (5 MB Partition)

Arbeitsweise Lokaler Netze

Ethernet

Kabel:	a) Koaxial  (Bus Topologie)

b) TP; LWL  (Stern Topologie)

Repeater = Signalverstärkter

# Koaxial

- 10 Base 5

Standardisierte Spezifikation von Thick Wire Ethernet-Verkabelung

Eigenschaften:

Gesamtlänge eines Segmentes: 500 m
Dämpfung auf die Gesamtlänge: 8,5 dB bei 10MHz
Anzahl der Stationen pro Segment: 100
Anzahl der Stationen pro Netz: 1024
Mindestabstand zwischen zwei Stationen: 2,5 m
Abschlusswiderstand: 50 Ohm
max. Abstand zwischen Kabel und Station: 50 m

- max. Kabellänge: 500 m

- Übertragungsrate: 10 Mbps

- gelbe Kabel / Roter Ringe alle 2,5m

- 5-4-3 Regel:	5 Segment

4 Repeater

3 aktive Segmente

- Netzausdehnung: 2500m

- Pro Bussegment: max. 100 Netzknoten (max. 300 PCs)

- Anschlusskabel: max. 50m  (von Bus zu PC)

- 10 Base 2

Standardisierte Spezifikation von Thin Wire Ethernet-Verkabelung.

Eigenschaften:
Gesamtlänge eines Segments: 185 m
Dämpfung auf die Gesamtlänge: 8,5 dB bei 10MHz
Anzahl der Stationen pro Segment: 30
Anzahl der Stationen pro Netz: 1024
Mindestabstand zwischen zwei Stationen: 0,5 m
Abschlusswiderstand: 50 Ohm
max. Abstand zwischen Kabel und Station: 0 m

Anschlusstechnik bei 10 Base2 sind:

BNC-Stecker, bei on-board-Transceivern T-Stecker.

- max. Kabellänge: 185 / 200 m

- Übertragungsrate: 10 Mbps

- 5-4-3 Regel:	5 Segment

4 Repeater

3 aktive Segmente

- max. Netzausdehnung: 925m

- Pro Bussegment: max. 30 Client ( max. 90 PCs)

- Anschlusskabel: max. 0,5m  (BNC)

Twisted Pair

10 Base T (veraltet)

100 Base T (Standard im Momentan)

Komponente: Hub (Nabe = Verteiler)

- Pro Segment max. 1024 PCs

- max. Anschlusslänge: 100m (Bei Kat. 5: 150m)

- unendlich viele Hubs bzw. Segmente

# Text boxes

Repeater

Transceiver

Repeater

max. Länge: 185cm

Alle 2,5 m kann man ein Transceiver anschließen

Repeater

Repeater

Repeater

Repeater

500m / 100 Netzknoten = 100 PCs

max. 50m

Repeater

Repeater

Repeater

Repeater

185 m

0,5m

## Hub (4-100 Anschlüsse)

100 m

C:

D: