10 Base F

(10 Base FL definiert den Anschluss einer Workstation an einen Hub über Glasfaserkabel mit 10 Mbit/s. Die maximale Länge des Kabels beträgt 2 Kilometer.)

- Übertragungsrate : 10 Mbps

- F = LWL

- maximale Kabellänge: 2 km

#### Zusammenfassung

| Kabel | Topologie | max. Kabellänge | maximale Anzahl Stationen |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 Base 5 | physikalisch: Bus logisch: Bus | 2 500 m | 300 |
| 10 Base 2 | physikalisch: Bus logisch: Bus | 925 m | 90 |
| 10 Base T | physikalisch: Bus logisch: Stern | 100 m bei Cat. 5 150m | 1024 pro Segment |
| 10 Base F | physikalisch: Bus logisch: Stern | 2 km | 1024 pro Segment |

#### Normen und Modelle

- Es gibt viele verschiedene Hersteller in EDV Bereich,. Damit die Produkte von verschiedenen Herstellern zusammen passen, braucht man Normen.

#### Gremien

- sind die Organisationen, die Normen vorschlagen.

ISO (International Standards Organisation)

- 1946 durch die Unesco gegründet

- Sitz in er Schweiz

- ist ein Dachorganisation (Perantsorganisation). Es gibt 89 nationalen Normierungsorganisationen unter dieser Organisation, die auch Standards  vorschlagen.

IEEE (Ei tripple i) ( Institute of Electrical and Electronics Engineers.)

- Sitz in der USA

- diese Organisation macht hauptsächlich Standards im Bereich Elektrontechnik.

- Berühmt: 	802.3 Standards für Ethernet

802.4 Standards für Token Ring

ITU ( International Telecommunication Uion)

- Sie machen Standards im Bereich Telecom

- Sie teilen weltweit Radiofrequenzen zu

CCITT ( Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique)

- Vorgänger von ITU.

- hat Standards für Modem und Telefax.

#### Schichten- Modelle

Die Regeln für die Kommunikation in Netzwerken werden als Protokolle bezeichnet.

(werden bezeichnen = heißen)

Kommunikation zwischen Schichten:

Die Schichten der selben Ebene kommunizieren miteinander,

Eine Schicht muss nicht verstehen wie die anderen Schichten funktionieren, aber sie muss die Schnittstellen zur darüber und darunter liegenden Schicht kennen.

Einzelne Schichten können ausgetauscht werden mit einer anderen Schicht, die die gleiche Schnittstelle hat.

#### Ziele des Modells

- standardisierte Beschreibung von Netzwerken

- Vergleich der Kommunikation in Netzwerken

- eine Rahmen für Standards für Netzwerke

Bedingungen:

- Jede Schicht = definierte Funktion

- möglichste wenig Schichten.

- Die obere Schichten sind abstrakter als die untere Schichten.

Vorteile des Schichtenkonzepts:

- Unabhängigkeit

- Flexibilität

- Physikalische Trennung

- Vereinfachte Standardisierung

- Einfache Wartung und Implementation

Nachteile:

- Aufwand an Steuerinformationen, wodurch die Übertragung der Daten länger dauert

| 7. | Anwendungs-Schicht | Anwendungen |
| --- | --- | --- |
| 6. | Darstellungs-, Präsentations-Schicht | Datenformate, Darstellungs-, Verschlüsselungsinformationen |
| 5. | Kommunikationssteuerungs-, Sitzungs-Schicht | Verbindung, Flusskontrolle (Kommunikationsparameter), Datenfluss-Prüfpunkte |
| 4. | Transport-Schicht | Pakete, Flusskontrolle, Fehlerbehandlung und Empfangsbestätigung |
| 3. | Vermittlungs-, Netzwerk-Schicht | Adressinformationen, Routing |
| 2. | Sicherungs-, Datenverbindungs-Schicht | Frames, Fehlerbehandlung |
| 1. | Bitübertragungs-Schicht | Definition physikalischer Werte |

| Schicht 1 | mechanische elektrische funktionale verfahrenstechnische |
| --- | --- |
| Schicht 2 | Überprüfung der Daten auf Fehler (Wenn das Paket korrekt angekommen ist, kriegt der Sender eine Bestätigung, wenn nicht, sendet die Schicht die Daten noch einmal) Flusssteuerung: hindert schnelle Sender. zu hindern, langsamen Empfänger mit Daten zu überschwemmen) |
| Schicht 3 | sucht den schnellen weg zu Kommunikation wenn benötigt werden, Paket noch mal zerlegt |
| Schicht 4 | 1-3 Schichten Transportorientiert 5-7 Anwendungsorientiert Fehlerkorrektur Umwandlung der Pakete wenn nötig |
| Schicht 5 | steuert die Sitzung Netzwerkressourcen Datenprüfpunkte |
| Schicht 6 | Datenformate auf Standard Protokollumwandlung Verschlüsselung / Entschlüsselung |
| Schicht 7 | Anwendungen |