Frames (= Rahmen = Paket )

Logical Link Controller (LLC) = Flusskontrolle

Schicht 2

Media Access Controller (MAC) = MAC-Adressierung

Schicht 1+ 2 (die Pakete werden in diesen zwei Schichten gemacht)

Warum macht man Pakete:

- Die Daten werden in Paketen zusammengefasst, um bei einer Störung nicht alles erneut zu übertragen.

- Ein User darf nicht das komplette Netz blockieren.

# Ethernet II. – Rahmen

| Präambel | zur Synchronisierung der Netzwerkkarten |
| --- | --- |
| Zieladresse | MAC Adresse der Quell Netzwerkkarte |
| Ursprungsadresse | MAC Adresse der Ziel Netzwerkkarte |
| Typ | Art des Protokolls |
| Datenteil | zu übertragene Informationen |
| Frame Controll Sequenz (FCS) | Anhand der FCS kann erkannt werden, ob das Frame verändert wurde (wenn ja, werden die Daten nochmal übertragen) |

A	B

Wenn PC A ein Frame mit Trailer 123 geschickt, aber PC B hat Frame mit Trailer 122 bekommen, dann schickt er eine Fehlermeldung zurück oder er bestätigt nicht!

Kopplung von Netzen

| OSI - Schicht | Übergang | Kennzeichen |
| --- | --- | --- |
| 4 - 7 | Gateway | komplette Umformung der Sendung |
| 3 | Router, Layer-3-Switch | z.B. IP Adressierung |
| 2 | Bridge, Switch | MAC - Adressierung |
| 1 | Repeater, Hub | Signalverstärkung |

Repeater

Repeater = Signalverstärkter

- ein Repeater empfängt Signale, verstärkt sie und gibt sie weiter

- arbeitet in OSI Schicht 1

- weder angeschlossene Geräte noch Programme merken die Repeater nicht.

- kann verschiedene Kabel miteinander verbinden z.B. LWL und TP

# Text boxes

Header

(Kopfteil)

Daten

Anhang

Trailer

Präambel

8 Bytes

Zieladresse

6 Bytes

Ursprung-

adresse

6 Bytes

Typ

2 Bytes

Datenteil

46-1500 Bytes

(Inkl. Header von 3-7 Schichten)

Frame Controll Sequenz  (FCS)

4 Bytes

64 – 1518 Bytes

Frame mit Trailer von 123

Trailer 123, Ja! bestätigt

Die Bilder wird zerlegt in viele Pakete und auf einmal wird nur ein einzelnes Paket (Frame) geschickt